## Slide 1: BME 512 -BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
PROJE SUNUMU

## Slide 2: Bt görüntüsünden göğüs kafesi segmentasyonu

## Slide 3: İncelenen Makaleler
Li Zhang , Qingmao Hu , Xiaodong Li ,(2012) Automatic Rib Segmentation in Chest CT Volume Data, 2012 International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology
Hong Li, Jun Li, Shinong Pan, Qiyong Guo, Jiren Liu, Yan Kang, (2010) Automatic Rib Positioning Method in CT Images
Rib Segmentation in CT Scans ,Literature Review Biomedical Image Science 14 October 2013

## Slide 4: Automatic Rib Positioning Method in CT Images (BT Görüntülerinde Otomatik Kaburga Konumlandırma Yöntemi)
Algoritması :
Kemiklerin Çıkarılması
Anahtar Sagital Düzlemini (KSP) Belirle
Kaburgaları ve başlangıç noktası tanımlama
Tüm kaburgayı çıkarma

## Slide 5: Automatic Rib Segmentation in Chest CT Volume Data (Göğüs BT Hacim Verilerinde Otomatik Kaburga Segmentasyonu)
Algoritması :
Göğüs CT Taramaları
Ön İşleme
Akciğer Konturu ve ROI Çıkarılması
Orta Koronal Dilim Segmentasyonu
İzleme (Tracking ) Segmentasyonu
Göğüs Kafesi

## Slide 6: I. Yöntem ile Göğüs Kafesi Segmentasyonu Algoritması
Göğüs kafesinin çıkarılması
Görüntünün maskeler ile çarpılması
Maskenin Oluşturulması
Akciğer Görüntülerin okutulması
Ön İşleme

## Slide 7: Göğüs Kafesi Segmentasyonu
Kullanılacak BT Görüntü
Kemiklerin olduğu istenilen bölgeler

## Slide 8: Göğüs Kafesi Segmentasyonu
Görüntüde istemeyen Kısımlar
İstemeyen kısımları çıkarmak için bir iç maske oluşturulur.

## Slide 9: Segmentasyon Adımları
1.Adım : Görüntünün okutulması
2.Adım : Görüntüye threshold uygulanması
3.Adım : imfill komutu ile görüntünün içinin doldurulması

## Slide 10: Segmentasyon Adımları
4.Adım : 3.adımdaki imfiil uygulanan
Görüntüden 2.adımdaki görüntünün çıkarılması
5.Adım : 4.adımdaki görüntünün imfilll ile doldurulması
6.Adım : 5.adımdaki görüntüye «bwareaopen» komutunun uygulanması

## Slide 11
Segmentasyon Adımları
7.Adım : Elde edilen akciğerlerin imclose ile birleştirilerek iç maskenin oluşturulması
8.Adım : İç maskenin tersinin alınması «imcomplement» kullanılarak.
9.Adım: Görüntüye histogram eşitleme uygulanması

## Slide 12: Segmentasyon Adımları
10.Adım: Görüntüye threshold uygulanması
11.Adım : Görüntünün iç maske ile çarpılması
12.Adım : Medyan filtre uygulanması

## Slide 13: II. Yöntem ile Göğüs Kafesi Segmentasyonu Algoritması
Kemikler için gerekli morfolojik işlemler
Kemik bölgesinin Seçilmesi
HU Dönüşümü
Akciğer Görüntülerin okutulması
Görüntüden İstenemeyen kısmın atılması

## Slide 14: Hounsfield Unit
CT ‘de doku yoğunluğu gösteren birim.
HU değeri= Piksel Değeri * RescaleSlope + RescaleIntercept
RescaleSlope: Yeniden Ölçeklendirme Eğimi
RescaleIntercept = Yeniden Ölçekleme Kesişimi

## Slide 15: Segmentasyon Adımları
300- 700 HU (Kemik için sınırlar)
Orijinal Görüntü
Görüntünün Alt kısmının atılması

## Slide 16: Segmentasyon Adımları
100 HU
150- 200 HU
Kemiklerin Çıkarılması

## Slide 17: Segmentasyon Adımları

## Slide 18: KAYNAKÇA
Li Zhang , Qingmao Hu , Xiaodong Li ,(2012) Automatic Rib Segmentation in Chest CT Volume Data, 2012 International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology
Hong Li, Jun Li, Shinong Pan, Qiyong Guo, Jiren Liu, Yan Kang, (2010) Automatic Rib Positioning Method in CT Images
Rib Segmentation in CT Scans ,Literature Review Biomedical Image Science 14 October 2013
http://www.programmersought.com/article/6241857839/
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/182511-model-reconstruction-from-ct-slices